## Slide 1: Chapter 5: Network Address Translation for IPv4
Connecting Networks
Notes: Cisco Networking Academy program
Connecting Networks
Chapter 5: Network Address Translation for IPv4

## Slide 2: Chapter 5
5.1 Wat is NAT?
5.2 Configuring NAT
5.3 Troubleshooting NAT
5.4 Samenvatting
Notes: Chapter 5

## Slide 3: 5.1 Wat is NAT?
Notes: 5.1 NAT Operation

## Slide 4: NAT Characteristics IPv4 Private Address Space
De IPv4-adresruimte is niet groot genoeg om alle unieke apparaten aan te sluiten die op internet moeten zijn aangesloten.
Network private addresses zijn beschreven in RFC 1918 en zijn ontworpen om alleen in een organisatie of site te worden gebruikt.
Private adressen worden niet geroute door internet routers terwijl openbare adressen dit wel worden,
Private addresses kunnen de tekortkoming aan IPv4-adresruimte verminderen, maar omdat ze niet door internetapparaten worden gerouteerd, moeten ze eerst vertaald worden.
NAT is een proces dat gebruikt wordt om dergelijke vertaling uit te voeren.
Notes: 5.1.1.1 IPv4 Private Address Space

## Slide 5: NAT Characteristics IPv4 Private Address Space
Notes: 5.1.1.1 IPv4 Private Address Space
Prefix opzoeken

## Slide 6: NAT Characteristics Wat is NAT?
NAT is een proces waarmee netwerkadressen worden vertaald.
Het grootste voordeel aan NAT is het behoud van openbare IPv4-adressen.
NAT wordt meestal geïmplementeerd bij border network devices, zoals firewalls of routers.
NAT laat de netwerken toe om private addresses intern te gebruiken, alleen indien nodig naar public addresses te vertalen.
Apparaten in de organisatie kunnen private addresses worden toegewezen en werken met locally unique addresses.
Wanneer het verkeer naar of van andere organisaties of via het internet moet worden verzonden of ontvangen, vertaalt de border router de adressen naar een public and globally unique.
Notes: 5.1.1.2 What is NAT?

## Slide 7: NAT Characteristics Wat is NAT? (vervolg)
Notes: 5.1.1.2 What is NAT? (cont.)

## Slide 8: NAT Characteristics NAT Terminology
Inside network: 1 of meerdere apparaten die privé adressen gebruiken
Outside network: Verwijst naar alle andere netwerken
NAT bevat vier soorten adressen:
  Inside local address
  Inside global address
  Outside local address
  Outside global address
Notes: 5.1.1.3 NAT Terminology
Sa da opzoeken

## Slide 9: NAT Characteristics NAT Terminology (vervolg)
Notes: 5.1.1.4 NAT Terminology (cont.)

## Slide 10: Types of NAT Static NAT
Static NAT maakt gebruik van een één-op-één mapping van lokale en globale adressen.
Deze mappings worden geconfigureerd door de netwerkbeheerder en blijven constant.
Static NAT is bijzonder handig wanneer servers die in het interne netwerk worden gehost, toegankelijk zijn van het buitennetwerk.
Een netwerkbeheerder kan SSH’en naar een server in het lokale netwerkt door de SSH-client naar het juiste inside global address te verwijzen.
Notes: 5.1.2.1 Static NAT

## Slide 11: Types of NAT Static NAT (vervolg)
Notes: 5.1.2.1 Static NAT (cont.)

## Slide 12: Types of NAT Dynamic NAT
Dynamic NAT maakt gebruik van een pool van public addresses en verwijst ze op een eerstvolgende, eerstgenoemde basis.
Wanneer een inside device toegang vraagt naar een extern netwerk, geeft Dynamic NAT een beschikbaar openbaar IPv4-adres van de pool.
Dynamic NAT vereist dat er voldoende publieke adressen beschikbaar zijn om het totale aantal gelijktijdige gebruikersessies te kunnen verwerken.
Notes: 5.1.2.2 Dynamic NAT

## Slide 13: Types of NAT Dynamic NAT (vervolg)
Notes: 5.1.2.2 Dynamic NAT (cont.)

## Slide 14: Types of NAT Port Address Translation
Port Address Translation (PAT) koppelt meerdere private IPv4-adresses naar één enkel public IPv4-adres of een paar adressen.
PAT maakt gebruik van de pair source port en het source IP address om bij te houden welk verkeer bij welke interne client behoort.
PAT staat ook bekend als NAT overload.
Door ook het poortnummer te gebruiken, stuurt PAT de responspakketten naar het juiste interne apparaat.
Het PAT-proces bevestigt ook dat de inkomende pakketten werden aangevraagd, waardoor een zekere mate van beveiliging aan de sessie word toegevoegd.
Notes: 5.1.2.3 Port Address Translation NAT

## Slide 15: Types of NAT Vergelijking NAT en PAT
NAT vertaalt IPv4 adressen op een 1: 1 basis tussen privé IPv4 adressen en openbare IPv4 adressen.
PAT wijzigt zowel het adres als het poortnummer.
NAT forwards binnenkomende pakketten naar hun inside destination door te verwijzen naar het incoming source IPv4 address dat door de host op het public network gegeven wordt.
Bij PAT is er over het algemeen slechts één of een zeer weinig publiek blootgestelde IPv4-adressen.
PAT kan protocollen vertalen die geen poortnummers gebruiken, zoals ICMP; Elk van deze protocollen wordt anders door PAT ondersteund.
Notes: 5.1.2.5 Comparing NAT and PAT

## Slide 16: Voordelen van NAT Voordelen van NAT
Behoudt de legally registered addressing scheme
Verhoogt de flexibiliteit van verbindingen met het public network
Biedt consistentie voor internal network addressing schemes
Biedt netwerkbeveiliging
Notes: 5.1.3.1 Benefits of NAT

## Slide 17: Nadelen van NAT Nadelen van NAT
Performance is degraded
End-to-end functionality is degraded
End-to-end IP traceability is lost
Tunneling is more complicated
Initiating TCP connections can be disrupted
Notes: 5.1.3.2 Disadvantages of NAT

## Slide 18: 5.2 Configuring NAT
Notes: 5.2 Configuring NAT

## Slide 19: Configuring Static NAT Configuring Static NAT
Er zijn twee basistaken die moeten worden uitgevoerd bij het configureren van static NAT translations:
Maak de mapping tussen de inside local en outside local addresses.
Definieer welke interfaces tot het interne netwerk en tot het externe nerwerk behoren.
Notes: 5.2.1.1 Configuring Static NAT

## Slide 20: Configuring Static NAT Configuring Static NAT
Notes: 5.2.1.1 Configuring Static NAT

## Slide 21: Configuring Static NAT Analyzing Static NAT
Notes: 5.2.1.2 Analyzing Static NAT

## Slide 22: Configuring Static NAT Verifying Static NAT
Notes: 5.2.1.2 Verifying Static NAT

## Slide 23: Configuring Static NAT Verifying Static NAT (cont.)
Notes: 5.2.1.2 Verifying Static NAT

## Slide 24: Configuring Dynamic NAT Dynamic NAT Operation
De pool van public IPv4 addresses (binnen de global address pool) is beschikbaar voor elk apparaat op het lokale netwerk op basis van de wie eerst komt, wordt eerst bedient.
Met dynamic NAT wordt een enkel inside address vertaald naar een enkel outside address.
De pool moet groot genoeg zijn om alle inside devices te kunnen opslaan.
Een apparaat kan niet communiceren met externe netwerken wanneer er geen adressen in de pool beschikbaar zijn.
Notes: 5.2.2.1 Dynamic NAT Operation

## Slide 25: Configuring Dynamic NAT Configuring Dynamic NAT
Notes: 5.2.2.2 Configuring Dynamic NAT

## Slide 26: Configuring Dynamic NAT Analyzing Dynamic NAT
Notes: 5.2.2.3 Analyzing Dynamic NAT

## Slide 27: Configuring Dynamic NAT Analyzing Dynamic NAT
Notes: 5.2.2.3 Analyzing Dynamic NAT

## Slide 28: Configuring Dynamic NAT Verifying Dynamic NAT
Notes: 5.2.2.4 Verifying Dynamic NAT

## Slide 29: Configuring Dynamic NAT Verifying Dynamic NAT
Notes: 5.2.2.4 Verifying Dynamic NAT

## Slide 30: Configuring PAT Configuring PAT: Address Pool
Notes: 5.2.3.1 Configuring PAT: Address Pool

## Slide 31: Configuring PAT Configuring PAT: Single Address
Notes: 5.2.3.2 Configuring PAT: Single Address

## Slide 32: Configuring PAT Analyzing PAT
Notes: 5.2.3.3 Analyzing PAT

## Slide 33: Configuring PAT Analyzing PAT
Notes: 5.2.3.3 Analyzing PAT

## Slide 34: Configuring PAT Verifying PAT Translations
Notes: 5.2.3.4 Verifying PAT

## Slide 35: Port Forwarding Port Forwarding
Port forwarding betekend het forwarden van een netwerkpoort van een network node naar een andere.
Een pakket dat naar het public IP address en de poort van een router wordt gestuurd, kan geforward worden naar een private IP address en poort in het lokale netwerk.
Port forwarding is handig in situaties waarbij servers private addresses hebben, die niet bereikbaar zijn vanaf de externe netwerken.
Notes: 5.2.4.1 Port Forwarding

## Slide 36: Port Forwarding SOHO Example
Notes: 5.2.4.2 SOHO Example

## Slide 37: Port Forwarding Configuring Port Forwarding with IOS
In IOS, Port forwarding is essentially a static NAT translation with a specified TCP or UDP port number.
Notes: 5.2.4.3 Configuring Port Forwarding with IOS

## Slide 38: Configuring NAT and IPv6 NAT for IPv6?
NAT is een oplossing voor de kleine IPv4-adresruimte.
IPv6 met een 128-bits adres biedt 340 undecillion adressen.
Adresruimte is geen probleem voor IPv6.
IPv6 maakt IPv4 public-private NAT onnodig door het ontwerp; IPv6 implementeert echter een vorm van private addressing, en wordt anders geïmplementeerd dan IPv4.
Notes: 5.2.5.1 NAT for IPv6?

## Slide 39: Configuring NAT and IPv6 IPv6 Unique Local Addresses
IPv6 unique local addresses (ULA's) zijn ontworpen om IPv6-communicatie binnen een lokale netwerk mogelijk te maken.
ULA's zijn niet bedoeld om extra IPv6-adresruimte te verschaffen.
ULA's hebben het voorvoegsel FC00 :: / 7, wat resulteert in een eerste hextet bereik van FC00 tot FDFF.
ULA's staan ook bekend als local IPv6 addresses (niet te verwarren met IPv6 link-local addresses).
Notes: 5.2.5.2 IPv6 Unique Local Addresses

## Slide 40: Configuring NAT and IPv6 NAT for IPv6
IPv6 gebruikt ook NAT, maar in een andere context.
In IPv6 wordt NAT gebruikt om transparent communication tussen IPv6 en IPv4 te verschaffen.
NAT64 is niet bedoeld om een permanente oplossing te zijn; Het is bedoeld om een overgangsmeganisme te zijn.
Network Address Translation-Protocol Translation (NAT-PT) was een ander NAT-based overgangsmechanisme voor IPv6, maar wordt nu door IETF afgeschaft.
NAT64 wordt nu aanbevolen.
Notes: 5.2.5.3 NAT for IPv6

## Slide 41: Configuring NAT and IPv6 NAT for IPv6
Notes: 5.2.5.3 NAT for IPv6

## Slide 42: 5.3 Troubleshooting NAT
Notes: 5.3 Troubleshooting NAT

## Slide 43: Configuring NAT and IPv6 Troubleshooting NAT: show commands
Notes: 5.3.1.1 Troubleshooting NAT: show commands

## Slide 44: Configuring NAT and IPv6 Troubleshooting NAT: debug command
Notes: 5.3.1.2 Troubleshooting NAT: debug command

## Slide 45: Chapter 5: Samenvatting
Dit hoofdstuk bevat:
Hoe NAT wordt gebruikt zodat de IPv4-adresruimte minder snel vol geraakt.
NAT behoudt de public address space en bespaart aanzienlijke administratieve kosten in het beheren van adds, moves en changes.
NAT voor IPv4:
  NAT kenmerken, terminologie en algemene operaties
  Verschillende typen NAT, inclusief static NAT, dynamic NAT en NAT met overloading
  Voordelen en nadelen aan NAT
De configuratie, verificatie en analyse van static NAT, dynamic NAT en NAT met overloading.
Notes: Chapter 5 Summary

## Slide 46: Chapter 5: Samenvatting (cont.)
Hoe port forwarding kan worden gebruikt om toegang tot een intern apparaat van internet te krijgen.
Troubleshooting NAT gebruiken met show and debug commands.
Hoe wordt NAT voor IPv6 gebruikt om te vertalen tussen IPv6-adressen en IPv4-adressen.
Notes: Chapter 5 Summary